## Slide 1: Mt 899 Pohjavaarantien ja Mt 8991 Kuikkalammentien liittymän parantaminen, Sotkamo, tiesuunnitelma Tiesuunnitelmaluonnosten esittely Suunnitelmat nähtävillä 18.6. – 30.6.2021 Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, L- vastuualue Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen Sitowise Oy

## Slide 2
  Ennen maantien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma (LjMTL)
  Tavoitteena on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jossa vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin on pyritty minimoimaan
  Tiesuunnitelmassa osoitetaan mm. maantien
    Sijainti, käyttö ja kuivatus niin, että vaikutukset voidaan riittävästi arvioida
    Väylän poikkileikkaus ja korkeusasema  tiealue
    Suunnitellut liittymät, poistettavat liittymät ja korvaavat kulkuyhteydet
    Laskuojaksi tarvittavat alueet
    Melunsuojaustoimenpiteet
    Rakennuskustannukset
  Tiesuunnitelmassa esitetään
    Arvio suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista  Hankearviointi
    Toimenpiteet, jotka ovat tarpeen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi
Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu

## Slide 3
  Tiesuunnitelman hyväksyminen ja voimassaoloaika
    Hyväksyttävä neljän vuoden kuluessa laatimisen aloittamisesta.
    Päätös hyväksymisestä raukeaa, jos rakentamista ei ole aloitettu 8 vuoden kuluessa hyväksymisestä (4 + 4 vuotta)
  Tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa
  Hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa tiesuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen
  Lunastus- ja korvausasiat käsitellään ennen rakentamista pidettävässä maantietoimituksessa. Toimituksen suorittamisesta vastaa Maanmittauslaitos.
Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu

## Slide 4
Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu
  Hankkeen tavoitteet:
    Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta liittymän alueella
    Tavoitteena on myös parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja toimintaedellytyksiä

## Slide 5
  Hankkeen aikataulu:
    Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen aloitettu syksyllä 2020
    Aloitusilmoitus julkaistiin lokakuussa 2020 alueella ilmestyvässä lehdessä + kunnan sekä Ely- keskuksen ja Väyläviraston tietoverkoissa
    Hankkeen suunnitelmaluonnosten nähtävilläolo 18.6 - 30.6.2021 tietoverkossa
      Tarkoituksena esitellä suunnitelmaluonnoksia, saada kommentteja luonnoksista
    Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2021
    ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville ELY-keskuksen tietoverkkoon 30 vuorokauden ajaksi (syksy 2021)
    Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen paikallisessa lehdessä+ kuntien + ELY-keskuksen, kunnan ja Väyläviraston tietoverkoissa
    Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta voi tehdä muistutuksen
    Kunta antaa tiesuunnitelmasta lausunnon (myös muut sidosryhmät), joissa he ottavat kantaa myös suunnitelmasta mahdollisesti tehtyihin muistutuksiin
Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu

## Slide 6
Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu
  Hankkeen aikataulu, jatkuu:
    ELY- keskus käsittelee lausunnot ja laatii vastineet suunnitelmasta jätettyihin muistutuksiin
    ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman Väylävirastoon tarkastettavaksi ja sen jälkeen Traficomiin hyväksyttäväksi (entinen Liikenne- ja viestintävirasto)
    Traficom antaa hyväksymispäätöksen (alkuvuodesta 2022)
    Hyväksymispäätös asetetaan asiakirjoineen nähtäville (37 vrk) Ely- keskuksen, kunnan sekä Väyläviraston tietoverkoissa
    Nähtävillä oloaikana hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen
    Rakennussuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2021
    Hankkeelle ei ole tällä hetkellä tiedossa rakentamisen rahoitusta

## Slide 7: Yleiskartta
Suunnittelualue

## Slide 8: Suunnitelmakartta
Pohjavaarantien ja Kuikkalammentien liittymään rakennetaan uusi kiertoliittymä
Vuokatin Asematie liittyy myös kiertoliittymään
Kuikankujan liittymä Asematiellä siirtyy hieman pohjoisemmaksi
Pohjavaarantien varren jalankulku- ja pyöräilyväylä siirtyy kauemmas tiestä
Nykyinen alikulkukäytävä säilyy
Linja-autopysäkkejä siirretään Pohjavaarantien varrella
Ajotilat on mitoitettu suurille moduulirekoille

## Slide 9: Teiden leveyksiä
M1 Pohjavaarantie
Kiertoliittymä
M2 Kuikkalammentie

## Slide 10: Leveyksiä
Pohjavaarantien suuntainen
jk+pp-tie J1
Muut jk+pp-tiet

## Slide 11: Teiden korkeusasemat muuttuu hieman, Pohjavaarantie

## Slide 12: Teiden korkeusasemat muuttuu hieman, Kuikkalammentie

## Slide 13: Jalankulku- ja pyöräilyväylä J1 on edelleen jyrkähkö

## Slide 14: Ympäristön käsittelyn periaatteet

## Slide 15: Viitoituksen periaatteet

## Slide 16
    Hankkeen suunnitelmaluonnosten nähtävilläolo on nyt 18.6 - 30.6.2021 tietoverkossa
      Tarkoituksena esitellä suunnitelmaluonnoksia ja saada kommentteja luonnoksista
    Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2021
    ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville ELY-keskuksen tietoverkkoon 30 vuorokauden ajaksi (syksy 2021)
    Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen paikallisessa lehdessä+ kuntien + ELY-keskuksen, kunnan ja Väyläviraston tietoverkoissa
    Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta voi tehdä muistutuksen
    Kunta antaa tiesuunnitelmasta lausunnon (myös muut sidosryhmät), joissa he ottavat kantaa myös suunnitelmasta mahdollisesti tehtyihin muistutuksiin
    ELY- keskus käsittelee lausunnot ja laatii vastineet suunnitelmasta jätettyihin muistutuksiin
    ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman Väylävirastoon tarkastettavaksi ja sen jälkeen Traficomiin hyväksyttäväksi (entinen Liikenne- ja viestintävirasto)
    Traficom antaa hyväksymispäätöksen (noin alkuvuodesta 2022)
Kertauksena: Jatkotoimenpiteet

## Slide 17: Kiitos!